简介

草甘膦

化学品名称：草甘膦 
用途：为低毒除草剂，有内吸作用，杀草谱广，对40多科的植物有防除作用，包括单子叶和双子叶、一年生和多年生、草本和灌木等植物。对多年生深根杂草的地下组织破坏力很强，能达到一般农业机械无法达到的深度。

健康危害：吸入、食入、对皮肤的毒性较小，对眼睛有一定的刺激作用。对哺乳动物没有致癌、致畸毒性。对水生物有较大的危害，在水环境中可能引起长期的危害

方法原理：

采用阴离子或阳离子交换色谱法分离草甘膦及氨甲基膦酸，柱后衍生之后用荧光检测器进行检测。柱后衍生法先用次氯酸盐将草甘膦氧化成氨基乙酸，氨基乙酸将与OPA反应生成具有强荧光性的异吲哚产物进入荧光检测器检测。

A :草甘膦   B: AMAP (代谢产物)

色谱条件：

色谱柱：离子交换树脂柱 250*4.6mm

流速：      0.5ml/min

检测波长：  Ex=230nm Em=435nm

反应试剂：

A. NaOCl

B.OTA

使用仪器

| Laballiance Serial III | 高压二元自清洗泵 |
| --- | --- |
| AS 3000 | 自动进样器 |
| Model 305 | 荧光检测器 |
| PCR150 | 双泵双反应器柱后衍生系统 |
| Laballiance | 色谱工作站 |

# Text boxes

饮用水中的草甘膦含量测定