高效液相色谱仪的紫外可见光自动增益检测器

专利号：ZL200420107453.6

授权公告日：2006年5月10日

专利权人：俞嘉德（上海悦特精密科学仪器有限公司总经理）

联系电话&传真：（021）――62791712

E－mail：yujiade007@163.com

高效液相色谱仪是光机电一体化的高新技术分析仪器，其中紫外可见分光检测器是该领域中最广泛使用的检测器。

本专利的技术特点是采用两项目前世界上同类产品中所没有的独创的专利技术：其一是采用自动增益技术使光学灵敏度不因光的波长改变而改变，克服目前国内外同类产品普遍存在的灵敏度是随波长改变而变化的不足。

另一专利的技术特点是自动消除噪声和减少基线漂移，使全波长动态分析时基线噪声极低、漂移极小。

由于本检测器采用上述两项目前世界上同类产品中是独一无二的专利技术，使技术先进性在同类产品中超越世界一流先进水平，开辟了一个新的技术领域。目前已投入批量生产，由于实用性强、应用范围广、经济和社会效益将前景广阔，其中的专利技术可进行再开发，目前又运用到新的创新产品——荧光双分光检测器和一台仪器中包含紫外可见——荧光双检测器，目前分别是国内独有和世界独有的产品。

合作或转让方式、转让费等需双方洽谈。各方乐意求成。

主要技术性能：

◆光学灵敏度（满度值）：全波长范围：190～700nm

最高均为：1×10-3  AU.F.S（专利技术1）

- 动态分析基线噪声：±2.0×10-6  AU（专利技术2，目前世界上噪声最小）——全波长

- 动态分析基线漂移：＜±5×10-5 AU/h ——全波长