中国有世界唯一创新的液相色谱检测仪和现状评析  共3页

高效液相色谱仪是食品、中/西药物、水质/饮料、生化/保健产品、石化、实验室等最广泛被使用的分析和检测仪器；其中，检测器是最重要的部件，其技术指标优劣直接决定了整台液相色谱仪几乎全部的性能指标。最常用的检测器有‘紫外可见光可变波长检测器’、‘荧光双单色器分光检测仪’，我国经过40年、国外更长时间的发展，在高压输液泵、进样系统、多种色谱分离柱品种/材料、以及与电脑相连的色谱数据处理便于定性定量分析都得到很快发展和提高，然而，最关键的检测器方面的技术性能指标几乎停滞不前，仅是几十年前水平，一，紫外检测器存在较大的技术弊病的主要原因是难以克服下列两个客观存在的技术难点：1）主要器件——发光灯源、单色分光的光栅和接收光电信号的元件（光敏二极管）都是对光的响应产生的电信号随各波长不同而变化很大，因此难以计测各波长的光电信号正确值，唯一的方法是采用自动增益技术保证所有波长都保持恒定电压值，才能克服客观存在的这个难点，目前，国内外99%以上在使用和已生产的紫外检测器都没使用自动增益技术，因此必然存在只知一个波长，无法计测其他几百个波长的噪音和漂移（标志仪器稳定性）技术指标，但是一个波长的指标决不能替代和掩盖几百个波长性能相差悬殊的事实，所以现有这些产品都存在技术指标残缺不全，有的波长区域不但性能指标（特别是漂移）差于国家标准10倍以上，无法使用；目前唯独中国我公司的专利产品（专利号：200420107453.6）——液相色谱紫外可见光自动增益检测器，采用了自动增益技术，是世界唯一啃掉了液相色谱检测器都是难啃的硬骨头，唯一按比耳吸收定律的理论经得起全波长的计测和检验，并具有技术指标完整无缺、正确无虚夸的产品，克服其他产品技术指标残缺不全、无法计测的弊病（因三个参数中两个未知或可变），解决了客观存在的技术难点；还采用了另一种世界独有的自动消除噪音又降低漂移的双重技术，解决了所有光电仪器客观存在的灵敏度与稳定性相对立的世界难题，使仪器不但具有极高样品检测灵敏度（优于国标近10倍），而且稳定性世界最优——即仪器的噪音和漂移全波长世界最小（优于国标10倍以上）；难怪外国专家学者机构（德国应用科学研究院）也高度评价：。。。开辟一个新的技术领域。。。有望成为行业发展方向（参阅该公司网址：yuete.54pc.com点击网顶部‘企业荣誉’中）。

新世纪出现一个被隐瞒和带严重危害性的伪科学产品：美国和日本产的‘DAD二极管阵列紫外检测器’应该引起各行各业的注意，我国科技工作者已发现：大量由美国日本产的该伪科学产品被进入世界各国的高等院校和科研检测机构，还误当作标准和精品在使用；具体的分析请点击公司网顶部‘下载中心’中的论文：‘评述世界唯一创新的。。紫外检测器是中国’；在此还是有必要重点揭示DAD阵列紫外。。。为何是伪科学产品的理由：1，虽然二极管阵列是创新的元器件，但用于紫外检测器分析后可知是鲜花插在牛粪上或者说是画蛇添足、弄巧成拙，由于它存在不可克服的难点，又想打肿脸充胖子只好采用弃真作假的手段：如要不违背理论，它比经典（单个二极管接收）紫外检测器的光学设计—应该是检测样品池前的单色分光器还必须增加一套位于样品池后的第二套单色分光器（因样品池出口1毫米的光点无法复盖千个以上的二极管阵列的表面），或自然延长距离保证光的全复盖，这两种方式都至少比经典产品增长百毫米以上光照射距离，很明显光电信号的减弱从理论上来看无疑是比单二极管（直接置于样品池后）的紫外检测器的灵敏度和稳定性更差（样品池前情况相同作比较），关键的焦点是要提高灵敏度等性能，抛出该产品的美国日本研制公司因上述客观无奈的情况，理论上也只好在仪器内部光学上作错误的变动——即取掉了理论上正确应在样品池前的那套单色分光器，样品池后的波长替代了池前正确的波长显示，形成了以假乱真的迷雾；实际现用的产品中，根据以往国际仪器展览会的展品和资料介绍中，他们也不打自招地讲解和显示了样品池前单色分光器被取掉，还当作‘创新’而得意忘形，一直瞒骗至今，受骗上当遍及世界多国，上述的理论和实际上也都可肯定取掉样品池前的单色分光器是该产品唯一

P 2

的救命稻草，不然从进口该产品中马上可得到检验，可知理论和实际产品都是违背比耳吸收定律的理论，那么我们只要分析DAD产品取掉了样品检测池前的单色分光器其他方面是否伪科学？就可证实这个隐藏很深难以识破的一直误导着的‘世界精品’将原形毕露于天下：2，1）空设的假的光学仪器指标：由于样品检测池前没有分光机构，因此入射光不是选定的这个光学波长，而是几百个波长（混合光）都入射到样品检测池，其他的指标如波长精确度、重复性、带宽都变成空设的假的指标，成了空设的光学指标和假指标的光学仪器，因高中物理的比耳吸收定律的理论中指出的入射光和出射光是以样品检测池作为参照物来说，DAD产品取掉了样品池前的单色分光器，于是入射光就是各种波长的光源的混合光而非单波长所选的光。2）假的灵敏度高：使用过液相色谱仪紫外检测器的科技人员都知道：几乎所有的具有紫外吸收的样品在很多波长的区间内都具有不同程度的光电信号被吸收因而通过的检测光电信号被减弱，DAD产品把几十甚至上百个波长的混合光入射到样品检测池的大量吸收值的迭加值冒充成选定这一个波长的吸收值，难怪输出光电信号的变化值（即检测信号）大幅度增加，其实绝大部分是其他波长产生的假信号，假的高灵敏度；并且产生其他波长对样品中的杂质检测的谱峰也误认为灵敏度高的假象。3）定量分析产生错误：比耳吸收定律：

吸收单位AU=LOG 样品池入射光电信号 / 样品池出射信号=KC      C为样品浓度

K为吸收系数；公式中不同的波长有不同的吸收系数，DAD产品的K=K1。。。KN个远多于经典产品单个波长的K值，K是纵座标AU（或输出电信号）对横座标样品浓度C的校正曲线的斜率显然难以一致，如DAD的错误斜率作为标准，样品浓度的含量简直黑白颠倒。

4）也存在单个二极管接收紫外检测器因没有自动增益技术前面已述的几百个波长指标残缺。

现有技术中，荧光检测器也是液相色谱另一个常用的检测器，含苯环的致癌物，如变质食物中的黄屈霉素、牛奶中的维生素B1，B2，B6，B12、维生素C、K1、叶酸、泛酸等都能很好被检测。由于它在光学设计、仪器灵敏度、稳定性方面的难度远大于紫外检测器，所以国内除了上海悦特公司外几乎无该研制产品，国外进口产品中也罕见有高档荧光双分光的检测器，我公司除了生产世界最高档荧光双分光检测器以外，还有世界唯一独创的一机双检测仪：‘紫外/荧光双分光双检测仪’；今年奇迹般地研制成功世界前所未有的最新产品：‘低耗高性能紫外/荧光双分光双检测仪’，世界独家创新采用低功率、安全、稳定好的氘灯和卤钨灯作为光源，并确保高性能技术指标，目前已进入可生产阶段，并为申请发明专利做好了论证和准备。

我公司另一世界独家无双的多功能的检测仪：‘高效液相色谱和离子色谱脉冲离子多功能检测仪’，各种实验和分析的谱图证实它不但开辟了离子色谱领域一个新的检测器，而且是目前世界唯一既可用于液相色谱又能用于离子色谱的多功能检测仪；并具有一机多用，替代其他多种检测器的检测和分析功能，申请美国发明专利已进行中。

当今科技和社会在不断发展，我国各行各业都取得巨大成果，企业也为‘创新、提质、增效’不断努力奋斗，但是，液相色谱仪作为食品、药品最重要的分析仪器之一还存在较多的薄弱环节，国家也重视和感受到——食品药品堪忧，特别是本文分析和提到的---紫外检测器是液相色谱最广泛使用的产品现状：99%的现有产品都存在只有一个光学波长的技术指标，其他几百个波长都因无法计测而残缺，这个事实是无法掩盖，产品的波长从190~700NM只计测254NM一个波长的原本不高的标准，也低于非高科技产品—分光光度计有低、中、高三端波长考核的国家标准，就是这样一个波长的考核，大部分国内外的该产品的稳定性的漂移指标要达到国家标准很难或出身冷汗，有的波长区域远差于国标到无法使用；不做创新、提质而只是千方百计为了增效的任何不择手段只不过是短期效果，用户不可能总上当，相反因无诚信失信誉最终被淘汰，难怪用户反映：技术指标虚夸不正确，说/写得好，实际做不到；国内的液相色谱30年前水平指的就是检测器少进展，本文也分析了国外的紫外检测器

P3

也好不到那里，造形好也掩盖不了检测器存在技术性能残缺和指标不佳的现实，更严重的是美国日本多年没招，居然抛出一个伪科学产品：‘DAD二极管阵列紫外检测器’，同样发达国家如欧洲的德、英、法多国的职业道德就规范得多：上世纪70~90年代也有液相色谱紫外检测器在中国的展销品。但深知该紫外检测器两个客观存在的难题无法克服，必定产生灵敏度和稳定性低、技术指标残缺的仪器，就不凑热闹、不瞒骗用户、自动退出竞争。如今这个伪科学产品不但违背比耳吸收定律的理论，而且灵敏度高的作假、定量分析错误，技术指标也残缺不全；如此多的技术大问题比其他紫外检测器有过之而无不及，市场销售额还不小，实在令人费解、可笑，这个科技上的毒瘤和世界误区如不克服，会导致大量模仿的伪科学产品成灾祸，引起不可收拾的地步，各种假论文、假产品、假化验报告满天飞，有病无病、有毒无毒物质分辩不清或颠到黑白，不但食品、药品更堪忧，而且严重影响到人类的生命、健康和安全，在另一方面，科学技术发展到今天，还出现如此的重大错误，也必须捍卫科学技术的纯洁性和严密性；要解决液相色谱紫外检测器这个重要产品普遍存在的技术问题也不难，因高级专家学者人才如此之多，这是高中物理的比耳吸收定律的普遍真理，相信这些问题按照科学发展观和科技创新符合客观规律和事实，应该是不难解决：

- 对虚夸不实的产品：进行自检互检、根据高标准才有高质量的正确指导，特别是组织检测团体实际测评，一定年间按照完善的标准，现场统一评测就可消除自身虚夸虚报造假现状，克服都是优品或误认为劣品现象，才能让用户安心选择和使用。

- 对伪科学产品：从理论上进行分析、调查和广泛讨论，揭穿伪科学的实质，了解其严重性和危害性；从而对实际的伪科学产品禁止销售和使用，防止和避免伪科学产品严重影响人类的生命和健康，并铲除妨害科技发展的障碍。

上海悦特精密科学仪器有限公司

021---62791712